## Batterien

FÜR SMART-CASE L, XL (A 90 67 107 / 109 / 209; A 90 68 107 / 109 / 209)

In Fotogeschäften und Verbrauchermärkten weltweit erhältlich. Typische Primär-Batterien / Akkus für elektronische Geräte aller Art. Große Mengen direkt von den bekannten Batterie-Herstellern.

2 x 1,5 V Mignon-Zellen AA (als Akkus je 1,2 V), Ø 14.5 mm, Länge 50,5 mm.

Batteriefach bereits im Gehäuse-Oberteil integriert. Kontaktierung durch Kontaktfedern-Set A 91 90 002 (Zubehör mit 2 Einzelkontakten und einer Kontaktbrücke).

Oder 1x 9 V Flachbatterie PP3 (als Akku 6 V), Maße ca. 26,5 x 17,5 x 48,5 mm.

Diese kann mit dem Druckknopfanschluss A 91 60 003 (Zubehör) abgegriffen werden.

Alternativ kann auch mit den Teilen 2 x AS052948 "Spiralfeder auf Grundplatte" kontaktiert werden, diese besser quer eingesteckt. Zum Andrücken der Batterie in Längsrichtung eignet sich das Teil 1 x AS050867 "Kontaktbrücke". Als Seitenführung sollten noch Tesa-Moll-Streifen mit 2,5 mm Dicke in das Fach geklebt werden. Die 4 höheren Zapfen im Batteriefachdeckel müssen abgezwickt werden. Die verbleibenden 2 Zapfen stützen dann die Flachbatterie.

Gegen unschönes Klappern der Batterien können Schaumstoff-Zuschnitte (Tesa-Moll o.Ä.) in den Deckel geklebt werden.

Odenwälder Kunststoffwerke

Gehäusesysteme GmbH

Friedrich-List-Str. 3

74722 Buchen/Germany

www.okw.com